ТЕХНИЧЕСКИЕ Требования,

предъявляемые к ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ЭТИКЕТОК под цифровую печатную машину:

Основные требования, предъявляемые к макетам:

1.   Наличие макета в рабочем формате, (подробно см. далее)

2.   Точное соответствие макета заявленной вырубной форме с выпуском за край ножа не менее 1 мм, формат этикетки (вертикальное или горизонтальное).

3.   Текстовая информация должна быть окончательно верной, не требующей корректировки.

4.   Нежелательно использование при разработке дизайна контурных рамок по краю этикетки.

1. Форматы файлов:

Электронные оригинал-макеты предоставляются в следующих форматах (РС-платформа):

векторные изображения:

- Adobe PDF

- Adobe Illustrator

- CorelDRAW ver. Х9

растровые изображения:

- Adobe PhotoShop

2. Подлинкованные файлы:

- Вживленные в векторные программы (Illustrator, CorelDRAW) растровые изображения необходимо прилагать отдельно (с сохранением слоев) в формате:

.PSD

.TIF (без LZW-компрессии)

3. Цветовые модели:

- Все элементы макета, включая обводки и растровые изображения, должны иметь цветовую модель:

CMYК

Grayscale

Bitmap

- Заказные цвета в модели Pantone solid coated (например: Pantone 348C), если матовая бумага - Pantone solid

uncoated; рядом с макетом на листе необходимо указать количество используемых Pantone-цветов, их номер и модель, и цветовые заливки не менее 0,5см2.

- Недопустимо использование в одном файле Pantone-цветов c одним номером из разных цветовых моделей (пример: СV и CVC).

4. Растровые изображения:

- Растровые изображения в программе Adobe PhotoShop предоставляются в формате .PSD с сохранением слоев (для ускорения процесса предпечатной подготовки).

- Растровые изображения должны иметь разрешение от 200 до 300 dpi.

- Растровые изображения должны иметь хорошее качество – быть четкими, без артефактов (клеточек), появляющихся при LZW- и JPEG-компрессии;

- Не иметь растровой сетки после сканирования печатного изображения.

4. Векторные изображения:

- Текст в макете должен находиться не ближе 1,3 мм от края ножа.

- Толщина линий и обводок в макете должна иметь размер не менее 0,1 мм, белых линий на темном фоне не менее 0,15 мм.

- Со всех элементов макета должен быть снят overprint.

- Не допускается использование в макете цвета «Registration».

- При печати на прозрачных и металлизированных материалах с использованием белой краски необходимо предоставлять отдельный макет - чертеж для белил.

5. Текстовая информация:

- Текстовая информация набирается в программе Adobe Illustrator (в Adobe Photoshop не допускается).

- Необходимо присылать макеты 2 файлами: 1 – текстовая информация переведена в кривые (конвертирование), 2 – файл с редактируемой текстовой информацией + папка, содержащая все используемые в макете шрифты.

- Размер шрифта в макете должен быть не менее 3,5 pt (темный шрифт, выполненный в 1-2 цвета на светлом фоне), выворотка (светлый шрифт на темном фоне) – размер не менее 4,5 pt.