ТЕХНИЧЕСКИЕ Требования,

предъявляемые к ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ЭТИКЕТОК (флексо):

- Форматы файлов

Электронные оригинал-макеты предоставляются в следующих форматах

(РС-платформа):

векторные изображения:

- Adobe PDF

- Adobe Illustrator

- CorelDRAW

растровые изображения:

- Adobe PhotoShop

- Подлинкованные файлы

Вживленные в векторные программы (CorelDRAW, Illustrator) растровые изображения необходимо прилагать отдельно в формате:

- .PSD (с сохранением слоев)

- .TIF (без LZW-компрессии)

- Цветовые модели

Все элементы макета, включая обводки и растровые изображения, должны иметь цветовую модель:

- CMYК

- Grayscale

- Bitmap

- Цвет шкалы Pantone в электронном виде необходимо перевести в SPOT-формат и присвоить ему обозначение по номеру и модели пантона;

рядом с распечаткой макета на листе необходимо указать количество используемых Pantone-цветов, их номер и модель.

Недопустимо использование в одном файле Pantone-цветов c одним номером из разных цветовых моделей (пример: СV и CVC).

- Растровые изображения

- Растровые изображения в программе Adobe PhotoShop желательно предоставлять в формате .PSD с сохранением слоев (для облегчения процесса предпечатной подготовки).

- Растровые изображения должны иметь разрешение от 200 до 300 dpi.

- Растровые изображения должны иметь хорошее качество – быть четкими, без клеточек, появляющихся при LZW-компрессии;

не иметь растровой сетки после сканирования печатного изображения.

- Векторные изображения

- Необходимо точное попадание в форму вырубного ножа.

- Изображение должно иметь выпуск за края вырубного ножа не менее 1мм.

- Текст в макете должен находиться не ближе 1,3 мм от края ножа.

- Толщина линий и обводок в макете должна иметь размер не менее 0.1 мм.

- Всю шрифтовую информация необходимо перевести в кривые (конвертирование шрифтов), или приложить к макету папку, содержащую все используемые в макете шрифты.

- Размер шрифта в макете должен быть не менее 3 pt (темный шрифт на светлом фоне), выворотка (светлый шрифт на темном фоне) – размер не менее 4 pt, начертание BOLD

- Не допускается выворотка мелких элементов более чем в 2-х цветах.

- Со всех элементов макета должен быть снят overprint.

- Минимальный растр в изображении, а также в градиентной заливке – 3% от цвета.

- В сложных градиентах (на 3 цвета) не допускать схождения составляющих  цветов (Cyan, Magenta, Yellow, Black) на 0%.

- Не допускается использование в макете цвета «registration».

- При печати на прозрачных и металлизированных материалах с использованием белой краски необходимо предоставлять отдельный чертеж на белую подложку.

- Распечатка

Необходимо предоставлять принтерную распечатку макета, полностью соответствующую электронной версии оригинал-макета.